## Slide 1
Department of Electrical Engineering, National Yunlin University of Science and Technology
E-mail: B10812006@yuntech.edu.tw
進度報告
Professor : 洪崇文 博士
Student : 李崎維
Date : 12/03/2024
Notes: 1

## Slide 2
目前進度
解決電路問題

## Slide 3: Boost Converter規格
= 12V
= 48V
= 1A
f = 100kHz

## Slide 4: 遭遇問題
PID 在輸入電壓7V 可以達到輸出48V
PID 在輸入電壓24V 只可以達到輸出44V
放置一段時間,開關過熱燒壞,更換元件後輸入電壓7V時只能到28V
Notes: while(1)
{
real = (float)(adc_value)*3300/4096/1000;
if(real>0.45)
{
if(flag==1)
{
real = (float)(adc_value)*3300/4096/1000;
error=setting-real;//誤差
total_error=total_error+error;//積分項
derivative=error-pre_error;//微分項
pre_error=error;
output =Kp*error+Ki*total_error+Kd*derivative;
duty_cycle_counts = (uint32_t)output;
if (duty_cycle_counts > 1000.0) duty_cycle_counts = 1000.0;
if (duty_cycle_counts < 100.0) duty_cycle_counts = 100.0;
err = R_GPT_DutyCycleSet(&PWM_duty_ctrl, duty_cycle_counts,GPT_IO_PIN_GTIOCA);
}
}

## Slide 5: 解決方式
1.增加電感值(無效)
2.減少電感值(無效)
3.增加輸出電容(無效)
4.大幅減少電感值(有效)

## Slide 8: 之前無法達到48V

## Slide 10
Chart: 固定負載,輸入電壓對效率影響
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
 | 0.9143 | 0.9113 | 0.9076 | 0.9054 | 0.9032 | 0.8989 | 0.8936 | 0.8898 | 0.8876 | 0.8832 | 0.8817 | 0.878 | 0.867 | 0.8567 | 0.8379 | 0.8167 | 0.7932 | 0.768

## Slide 11: 預計進度
詢問學長